## Slide 1: Restauração e reconstrução de imagens
Nielsen Castelo Damasceno

## Slide 2: Restauração de imagem
Procura recuperar uma imagem corrompida com base em um conhecimento a priori do fenômeno de degradação.

## Slide 3: Restauração de imagem
Se H for um processo linear e invariante no espaço, a imagem degradada será determinada no domínio espacial por
Na qual é a representação espacial da função de degradação e indica a convolução.
A convolução no domínio espacial é análoga à multiplicação no domínio da frequência.
Letras maiúsculas representam a transformada de Fourier.

## Slide 4: Modelo de ruído
As principais fontes de ruído de imagens digitais surgem durante:
  Aquisição.
  Transmissão de imagem.
Uma série de fatores, como condições ambientais durante a aquisição da imagem.
A qualidade dos elementos sensores em si.
As imagens são corrompidas durante a transmissão, principalmente em virtude de interferências no canal utilizado para a transmissão.

## Slide 5: Algumas funções importantes PDF

## Slide 6: Equações
Ruído gaussiano
representa a intensidade, é o valor médio de e é seu desvio padrão. Quando elevado ao quadrado é chamado de variância.
Ruído de Rayleigh

## Slide 7: Equações
A média e a variância dessa densidade são dadas por
e
Ruído Erlang (gama)

## Slide 8: Equações
A média e a variância dessa densidade são dadas por
e
Ruído Exponencial

## Slide 9: Equações
A média e a variância dessa densidade são dadas por
e
Ruído Uniforme

## Slide 10: Equações
A média e a variância dessa densidade são dadas por
e
Ruído Impulsivo

## Slide 11: Exemplos de imagem com ruído

## Slide 12: Exemplos de imagem com ruído

## Slide 13: Exemplos de imagem com ruído

## Slide 14: Calculo dos parâmetros
Utilize a média e a variância para encontrar a e b.

## Slide 15: Restauração na presença de ruído
Quando a única degradação é o ruído podemos representar por
e
Filtro da média aritmética

## Slide 16: Restauração na presença de ruído
Filtro da média geométrica
Filtro de média harmônica

## Slide 17: Restauração na presença de ruído
Filtro da média contra-harmônica
é chamado de ordem do filtro. Filtro muito utilizado para eliminar o ruído sal e pimenta.
é positivo elimina o ruído de pimenta e negativo elimina o ruído de sal.

## Slide 18: Exemplo

## Slide 19: Exemplo

## Slide 20: Filtro de estatística de ordem
Filtro da mediana
Filtro de máximo e de mínimo

## Slide 21: Filtro de estatística de ordem

## Slide 22: Filtro de estatística de ordem

## Slide 23: Filtro adaptativos
O comportamento muda com base nas características estatísticas da imagem dentro da região de filtro definida pela janela retângula de tamanho
Os filtros adaptativos são capazes de um desempenho superior ao dos filtros discutido até agora.
O preço pago pelo maior poder de filtragem é uma maior complexidade do filtro.
Ainda considerando a imagem degradada igual à imagem original mais o ruído.

## Slide 24: Filtro adaptativos (ruído local)
Usa a media estatística mais simples: média e variância.
A reposta do filtro em qualquer ponto no qual a região é centralizada deve se basear em quatro valores:
  , o valor da imagem com ruído em .
  a variância do ruído que corrompe para forma .
  , a média local dos pixel em .
  , a variância local dos pixels em .

## Slide 25: Filtro adaptativos (ruído local)
Queremos que o comportamento do filtro seja o seguinte:
Se for zero, o filtro deve simplesmente retornar o valor de . Esse é o caso trivial, de ruído zero, no qual é igual a .
Se a variância local for alta em relação à , o filtro deve retornar um valor próximo de . Uma alta variância local costuma ser associada às bordas, que devem ser preservadas.
Se as duas variâncias forem iguais, queremos que o filtro retorne o valor da média aritmética dos pixels em . Essa condição ocorre quando a área local tem as mesmas propriedades que a imagem em geral e o ruído local é reduzido pelo simples cálculo da média.

## Slide 26: Filtro adaptativos (ruído local)
Uma expressão adaptativa com base nas premissas anterior pode ser expressa como
O único valor que precisa ser conhecido é a variância do ruído geral .

## Slide 27: Exemplo

## Slide 28: Filtro adaptativo de mediana
valor mínimo de intensidade em .
valor máximo de intensidade em .
mediana dos valores de intensidade em .
valor da intensidade nas coordenadas .
tamanho máximo permitido de .
O algoritmo é dividido em duas etapas, chamadas de estágio A e estágio B, como segue:

## Slide 29: Filtro adaptativo de mediana
Estágio A:
  A1 =
  A2 =
  Se A1 > 0 E A2 < 0, vá para o estágio B
  Se não, aumente o tamanho da janela
  Se o tamanho da janela , repita o estágio A
  Se não, a saída é .

## Slide 30: Filtro adaptativo de mediana
Estágio B:
  B1 =
  A2 =
  Se B1 > 0 E B2 < 0, a saída é
  Se não, a saída é .

## Slide 31: Exemplo Filtro adaptativo de mediana

## Slide 32: Métricas de qualidade em imagens
Depende da aplicação na qual a imagem é utilizada.
Aplicação: entretenimento ou que requerem grande precisão.
Medicina, automação industrial, outros.
Os tipos de graus de degradação que uma imagem pode sofrer, em geral, são bem distintos.
Pode sofre degradação durante o processo de aquisição, transmissão ou processamento.
Avaliar a similaridade de uma imagem transformada g em relação à original f.

## Slide 33: Qualidade de imagens
Objetiva
Subjetiva
Dois tipos de avaliação

## Slide 34: Qualidade de imagens
Erro máximo
  O erro máximo (ME – Maximum Error) é a maior diferença absoluta entre cada par de pontos na imagem original e na imagem aproximada.
  Quando menor essa métrica, melhor a nova imagem se aproxima da original.
  Bastante sensível a ruído ou a variações locais nas imagens.

## Slide 35: Qualidade de imagens
Erro médio Absoluto
  O erro médio absoluto (MAE – Mean Absolute Error) é a soma da diferença absoluta de cada ponto da imagem original e da imagem aproximada, dividido pela multiplicação das dimensões da imagem.
  Quando menor essa métrica, melhor a nova imagem se aproxima da original.

## Slide 36: Qualidade de imagens
Erro médio Quadrático
  O erro médio quadrático (MSE – Mean Square Error) é a soma do quadrado das diferenças de cada ponto da imagem e da imagem aproximada, dividindo pela multiplicação das dimensões da imagem.
  Quando menor essa métrica, melhor a nova imagem se aproxima da original.

## Slide 37: Qualidade de imagens
Erro médio Quadrático
  Uma variação muito utilizada dessa métrica é conhecida como raiz do erro médio quadrático (RMSE – Root Mean Square Error).

## Slide 38: Qualidade de imagens
Erro médio Quadrático
  Outra variação dessa métrica é o erro médio quadrático normalizado (NMSE – Normalized Mean Square Error).
  Os valores variam entre 0 e 1.

## Slide 39: Qualidade de imagens

## Slide 40: Qualidade de imagens
Relação Sinal-Ruído de Pico (PSNR)
  PSNR é expressa em decibel (dB).
  Valores típicos de PSNR variam entre 20 (para RMSE = 25.5) e 40 (para RMSE = 2.55).
  Quanto maior essa métrica, melhor a nova imagem se aproxima da original.

## Slide 41: Qualidade de imagens
Relação Sinal-Ruído (SNR)

## Slide 42: Qualidade de imagens

## Slide 43: Qualidade de imagens
Coeficiente de correlação
  A correlação pode ser vista como covariância dividida por um fator que depende da distribuição dos níveis de cinza (variância da imagem) de cada uma das imagens.
  O valor de r varia entre -1 a 1.

## Slide 44: Filtro Wiener
Proposto por N. Wiener em 1942
Filtro de mínimo erro quadrático médio.
O método considera imagens e ruídos como VAs, e o objetivo é encontrar uma estimativa para da imagem não corrompida , de forma que o erro quadrático médio entre eles seja minimizado.
Essa medida de erro é dada por
Na qual E{.} é o valor esperado do argumento.

## Slide 45: Filtro Wiener
Presume-se que o ruído e a imagem não sejam correlacionados.
O ruído ou a imagem tenha média zero e que os níveis de intensidade da estimativa sejam uma função linear dos níveis da imagem degradada.
Com essas informações, o mínimo da função de erro da equação anterior é dado no domínio da frequência pela expressão:

## Slide 46: Filtro Wiener
Lembrando que o produto de um valor complexo com o conjugado é igual à magnitude do valor complexo ao quadrado.
é a função degradação.
é o conjugado complexo de .
.
== espectro de potência do ruído.
== espectro de potência da imagem não degradada.

## Slide 47: Filtro Wiener
é a transformada da função degradação e é a transformada da imagem degradada.
A imagem restaurada no domínio espacial é dada pela transformada inversa de Fourier.

## Slide 48: Exemplo de filtro Wiener

## Slide 49: Exemplo de filtro Wiener
a) b) c)
Imagem blurred com ruído gaussiano branco.
Filtro Wiener.
Filtro Wiener com estimação da autocorrelação do ruído.