## Slide 1: Representação e descrição
Dr Nielsen Castelo Damasceno

## Slide 2: Representação e descrição
Problema
Aquisição
de imagem
Pré-processamento
Segmentação
Representação
e descrição
Base
do conhecimento
Reconhecimento e interpretação
Resultado

## Slide 3: Introdução
Representar uma região envolve duas opções:
  Podemos representa-la em termos de suas características externas (sua fronteira).
  Em termos de suas características internas (os pixels que constituem a região).
As vezes, pode ser necessário usar os dois tipos de representação.
Em ambos os casos, as características selecionadas como descritores devem ser tão insensíveis quanto for possível às variações de
  Tamanho.
  Translação.
  Rotação.

## Slide 4: Introdução
Uma fronteira pode ser descrita pelo seu tamanho, orientação, número de concavidades, outros.
Uma região pode ser descrita pela sua cor, textura, área.
Fronteiras
Regiões

## Slide 5: Seguidor de fronteira (contorno)
Assumimos que estamos trabalhando com imagem binária em que os pontos do objeto e do fundo estão marcados com 1 e 0, respectivamente.
Que as imagens foram preenchidas com uma fronteira de 0s para eliminar a possibilidade de um objeto se fundir com a borda da imagem.
Por simplicidade, vamos considerar regiões simples.

## Slide 6: Seguidor de fronteira (contorno)

## Slide 7: Código da cadeia (chain codes)
Facilita o armazenamento e a manipulação dos objetos segmentados da imagem.
Simplifica o cálculo de certos descritores de forma.
Ao invés de armazenar as coordenadas absolutas dos pixels, a representação pelo código da cadeia utiliza a posição relativa entre pixels consecutivos da borda.

## Slide 8: Código da cadeia (chain codes)

## Slide 9: Código da cadeia (chain codes)

## Slide 10: Código da cadeia (translação)
Normalizar o código: Pode ser normalizado com relação ao ponto de partida.
Tratamos o código da cadeia como uma sequencia circular de números que representam a direção e redefinimos o ponto de partida para que a esqueda resultante dos números forme um inteiro de magnitude mínima.
C= 1170012344443556670
C= 0117001234444355667
C= 7011700123444435566
C= 0012344443556670117

## Slide 11: Código da cadeia (rotação)
Podemos normalizar a rotação (em ângulos que sejam múltiplos inteiros das direções), utilizando a primeira diferença do código da cadeia no lugar do próprio código em si.
Essa diferença é obtida pela contagem do número de mudança de direção (considerando o sentido anti-horário que separam dois elementos adjacentes do código).

## Slide 12: Código da cadeia (rotação)
Exemplo: 10103322 é 3133030
3 1 3 3 0 3 0
1 0 1 0 3 3 2 2

## Slide 13: Código da cadeia (chain codes)

## Slide 14: Código da cadeia (chain codes)
clear;clc;close all;
f = imread('Fig1105(a)(noisy_stroke).tif');
h = fspecial('average',9); % Mascara médiana de 9x9
g = imfilter(f,h,'replicate');
g = im2bw(g,0.5);% binariza a imagem
B = boundaries(g); % calcula a fronteira
figure;imshow(f);
d = cellfun('length',B);
[max_d,k] = max(d);
b = B{1};
[M N] = size(g);
g = bound2im(b,M,N,min(b(:,1)),min(b(:,2)));
figure;imshow(g);
[s, su] = bsubsamp(b,50);
g2 = bound2im(s,M,N,min(s(:,1)),min(s(:,2)));
figure;imshow(g2)
cn = connectpoly(s(:,1),s(:,2));
g2 = bound2im(cn,M,N,min(cn(:,1)),min(cn(:,2)));
figure;imshow(g2);
c = fchcode(su);

## Slide 15: Aproximações poligonais
Uma fronteira digital pode ser aproximado com uma precisão arbitrária por um polígono.
Suponha que uma fronteira seja coberta por um conjunto de células concatenadas.

## Slide 16: Aproximações poligonais
Visualize essa cobertura como duas paredes correspondentes às fronteiras interior e exterior da fila de células.
Imagine a fronteira do objeto como sendo um elástico contido nessas paredes

## Slide 17: Aproximações poligonais
O polígono tomará a forma produzindo um perímetro mínimo que se ajusta à geometria estabelecida pela fila de células

## Slide 18: Aproximações poligonais

## Slide 19: Aproximações poligonais
Fronteira original

## Slide 20: Aproximações poligonais
Determinar a maior distância entre dois pontos da fronteira (a-b)
Determinar a maior distância da perpendicular superior (c)
Determinar a maior distância da perpendicular inferior (d)

## Slide 21: Aproximações poligonais
Inscrever o polígono através da união dos pontos da fronteiras determinados (a,b,c,d)

## Slide 22: Aproximações poligonais
A fronteira é então descrita através dos pontos que formam os vértices do polígono inscrito (a,b,c,d)

## Slide 23: Assinaturas
É uma representação unidimensional da borda de um objeto.
Gráfico da distância da borda ao centroide em função do ângulo.
Invariante a translação, mas são dependentes de rotação e da mudança de escala.

## Slide 24: Esqueleto de uma região
A representação estrutural da forma de uma região planar consiste em reduzi-la a um grafo.
Essa redução pode ser realizada obtendo-se o esqueleto da região através de um algoritmo (esqueletização).
Utiliza a técnica de transformada do eixo médio (Blum 1967).

## Slide 25: Esqueleto de uma região
Determinar o conjunto de pontos que estão mais próximos da borda do objeto.
Um ponto interno ao objeto pertencerá ao esqueleto se ele tiver, no mínimo, dois pontos mais próximos da borda.
O eixo médio de um objeto pode ser definido como o conjunto de pontos formados pelos centros das maiores circunferências que inscrevem o objeto.

## Slide 26: Esqueleto de uma região
Algoritmo para melhorar a eficiência computacional
Trata-se basicamente de um algoritmo de afinamento
Apagam iterativamente os pontos de bordas de uma região respeitando algumas restrições.
Verificar se um determinado pixel da imagem pode ser eliminado pela análise de seus oito pixels vizinhos.
O método é composto de dois passos
Pixel de valor 1 (preto) e pertencente ao fundo possuem valor 0 (branco).
P9 | P2 | P3
P8 | P1 | P4
P7 | P6 | P5

## Slide 27: Esqueleto de uma região

## Slide 28: Esqueleto de uma região

## Slide 29: Esqueleto de uma região
  Se um ponto satisfazer todas as condições ele deve ser, inicialmente, marcado para ser removido.
  O ponto não deve ser efetivamente eliminado.
  Uma vez que o passo 1 tenha sido aplicado a todos os pontos, aqueles que tiverem sido marcados para remoção receberão o valor 0.
  Aplica-se o passo 2 da mesma maneira que no passo 1.
  Até que não haja mais nenhum pondo ser apagado, produzindo o esqueleto.

## Slide 30: Esqueleto de uma região

## Slide 31: Esqueleto de uma região
clear;clc;close all;
% Esqueletização
f = imread('cromossomo.gif');
f = im2double(f);
h = fspecial('gaussian',25,155);
g = imfilter(f,h,'replicate');
figure;imshow(g);
g = im2bw(g,1.5*graythresh(g));
figure;imshow(g);
s = bwmorph(g,'skel',Inf);
figure;imshow(s);
s1 = bwmorph(s,'spur',8);
figure;imshow(s1);

## Slide 32: Descritores de bordas
  Baseado em propriedades geométricas.
  Devido ao aspecto discreto das imagens digitais, os descritores de bordas são sensíveis à resolução da imagem.

## Slide 33: Diâmetro
  O diâmetro de uma imagem B é definido como a maior distância entre dois pontos pi e pj pertencentes à borda, ou seja,
  D é uma medida de distância entre os pontos.
  O diâmetro é invariante quanto à rotação e translação do objeto.

## Slide 34: Perímetro
  Representa o comprimento da borda de um objeto.
  Pode aproximar obtendo a contagem dos pixels ao longo da borda do objeto na imagem.
  O diâmetro é invariante quanto à rotação e translação do objeto.
  Uma curva fechada pode ser representada por uma equação paramétrica complexa
θ

## Slide 35: Perímetro
  O perímetro relativo à borda do objeto é dado por
θ

## Slide 36: Descritores de Fourier
C
x
iy

## Slide 37: Descritores de Fourier

## Slide 38: Descritores de Fourier

## Slide 39: Descritores de Fourier
  A transformada discreta de Fourier é dado por
  Os coeficientes a(u) são chamados de descritores de Fourier da fronteira.
  A transformada inversa de a(u) reconstrói s(k).

## Slide 40: Área
  Em uma imagem binária pode ser calculada como:
  Aplicações em medicina, sensoriamento remoto quando o tamanho do pixel deve ser considerado.
  Problema com transformações em escala.
  Invariante a translação e rotação.

## Slide 41: Compacidade ou Circularidade
  Em uma imagem binária pode ser calculada como:
  P é o perímetro da região.
  A é a área da região.
  É adimensional é sensível a escala e orientação.

## Slide 42: Topologia
  As propriedades topológicas são úteis para descrições globais de regiões no plano de imagem.
  Uma possível descrição topológica é dada pelo número de buracos na região do objeto. (Invariante a rotação e escala).
  Número de componentes conexos, definindo conforme o conceito de vizinhança adotado entre os pixels.
  O número de buracos H e de componentes conexos C em uma região de pixel poder ser usados na definição do número de Euler (E).
  E = C-H

## Slide 43: Topologia
E = C – H = 1 – 1 = 0
E = C - H = 1 - 2 =-1

## Slide 44: Topologia
Malhas poligonais: Regiões representadas por segmentos de retas.
V é o número de vértices.
A é o número de arestas.
F é o número de faces.

## Slide 45: Exercício Euler
clear;clc;close all;
f = imread('circles.png');
eu = bweuler(f);
imshow(f);
eu = -3

## Slide 46: Análise de Componentes Principais - PCA
Inventado em 1901 por Karl Pearson
  Matemático Britânico (1857 – 1936)
  Grandes contribuições para a matemática e principalmente para a estatística.
  Em 1911 fundou o Departamento de Estatística Aplicada na University College London
  Primeiro departamento acadêmico dedicado à estatística do mundo.

## Slide 47: Análise de Componentes Principais
O PCA é matematicamente definido como uma transformação linear ortogonal que transforma os dados para um novo sistema de coordenadas de forma que a maior variância por qualquer projeção dos dados fica ao longo da primeira coordenada (o chamado primeiro componente), a segunda maior variância fica ao longo da segunda coordenada, e assim por diante.

## Slide 48: Análise de Componentes Principais
O PCA é um método que tem por finalidade básica a análise dos dados usados visando sua redução, eliminação de sobreposições e a escolha das formas mais representativas de dados a partir de combinações lineares das varáveis originais.

## Slide 49: Análise de Componentes Principais
PCA é um dos métodos estátísticos de multiplas variáveis mais simples. É considerada a tranformação linear ótima, dentre as tranformadas de imagens, sendo muito utilizada em reconhecimento de padrões.

## Slide 50: Aplicações
Redução de dimensionalidade
Compressão de dados
Extração de características
Detecção e reconhecimento de faces
Reconhecimento de padrões

## Slide 51: Calculando as componentes principais
Os passos para calcular as componentes principais são:
  Obter os dados ou as M amostras de vetores de dimensão n;
% dados
x1 = round(rand(5,1)*10);
x2 = round(rand(5,1)*10);
n = size(x1,1);

## Slide 52: Calculando as componentes principais
Os passos para calcular as componentes principais são:
  Calcular a média ou o vetor médio destes dados;
% média dos dados
med = [];
for j=1:n
med = [med (x1(j)+x2(j))/n];
end
med = med';

## Slide 53: Calculando as componentes principais
Os passos para calcular as componentes principais são:
  Subtrair a média de todos os itens de dados;
% subtrair a média de todos os itens
sub1 = [];
sub2 = [];
for i=1:n
sub1 = [sub1 x1(i)-med(i)];
sub2 = [sub2 x2(i)-med(i)];
end
sub1 = sub1';
sub2 = sub2';

## Slide 54: Calculando as componentes principais
Os passos para calcular as componentes principais são:
  Calcular a matriz de convariância, ela é o resultado da média do produto de cada subtração por ela mesma e terá dimensão n x n;
% produto da subtração por ela mesmo
mult1 = sub1*sub1';
mult2 = sub2*sub2';
% matriz de covariância
cova = zeros(n);
for i=1:n
for j=1:n
cova(i,j) = (mult1(i,j)+mult2(i,j))/2 ;
end
end

## Slide 55: Calculando as componentes principais
Os passos para calcular as componentes principais são:
  Calcular os auto vetores e auto valores da matriz de covariância;
%T -> linhas são auto vetores
%aut -> diagonal são auto valores
[T,aut] = eig(cova);

## Slide 56: Calculando as componentes principais
[T,aut] = eig(cova) é uma função do matlab que faz duas coisas:
  Calcula os auto valores aut através da equação:
  Calcula os auto vetores T através da equação:

## Slide 57: Calculando as componentes principais
Os passos para calcular as componentes principais são:
  Arranjar uma matriz de forma que as linhas são formadas a partir dos auto vetores da matriz de convariância arranjados de modo que a primeira linha, o elemento (0,0), seja o auto vetor correspondente ao maior auto valor, e assim sucessivamente até que a ultima linha corresponda ao menor auto valor
    Essa matriz é denominada matriz da Transformada de Hotelling
    O auto vetor com o maior auto valor associado, corresponde à componente principal do conjunto de dados usado. Isso significa que essa é o relacionamento mais significativo entre as dimensões de dados.

## Slide 58: Análise Química

## Slide 59: Análise Química

## Slide 60: Data Mining
Uma rádio quer saber quais as preferências do seus usuários.
  2840 ouvintes
  735 tags
Isso nos dá um sistema de 735-dimensional com 2840 amostras

## Slide 61: Data Mining

## Slide 62: Reconhecimento de Face

## Slide 63: K-Curvatura

## Slide 64: K-Curvatura

## Slide 65: K-Curvatura

## Slide 66: K-Curvatura
K pixel antes e depois

## Slide 67: K-Curvatura

## Slide 68: K-Curvatura

## Slide 69: K-Curvatura

## Slide 70: K-Curvatura

## Slide 71: K-Curvatura
Definir o tamanho do vetor na quantização.
180/10 = 18.